填 表 须 知

1、工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

2、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

3、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

4、金额（价格）均以人民币表示。

5、本工程量清单及工程量清单计价格式是招标文件的组成部分，与招标文件具有同等效力。

工程量清单编制说明

工程名称: 水利水电专科学校招生就业发展中心装修工程

一、工程概况 在原有的基础设施上对水利水电招生就业发展中心进行改造，主要内容有局部天棚吊顶重新布置，墙面布置书架及墙面木饰面，照明灯具重新布置。 二、编制依据 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2008）； 《浙江省建筑工程预算定额2010版》 《浙江省安装工程预算定额2010版》 《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》； 设计有关施工图纸、施工现场。 三、编制范围 图纸设计范围内水利水电招生就业发展中心的二次装修工程。 四、招标项目各类专业工程的建设工程质量检验试验费和农民工工伤保险等要求 农民工工伤保险费取费基数是：分部分项工程量清单+措施项目清单+其他项目清单+规费1；费率为0.114%； 建设工程质量检验试验费：建筑工程部分材料检验试验费取费基数是人工费+机械费，费率不得低于0.88%；安装部分材料检验试验费取费基数是人工费+机械费，费率不得低于0.64%； 五、规费、税金及总承包服务费 单独装饰工程部分规费1按13.36%，取费基数是人工费+机械费，安装部分规费1按11.96%，取费基数是人工费+机械费； 税金按3.577%计入； 六、工程量计算说明 公用部分 清单中涉及到有关标准图集的以标准图集做法为准，投标时综合单价应包含标准图集做法中所有工作内容； 清单中项目特征描述与图纸不符或不全的部分，投标人应根据《建设工程工程量清单计价规范》中清单项目所包含的工作内容，按图纸要求综合考虑在内； 本工程为维修改造工程，原有工程拆除后的垃圾外运请根据现场情况自行考虑上下楼人工搬运费用及垃圾外运的运距。 工程量清单编制相关内容 2.1装修部分 书架和隔断以及A立面墙面内置轻钢龙骨都为75地龙骨和75竖龙骨（规格75*35*0.5 75*40*0.5）；顶面的400*400黑镜钢考虑在原轻钢龙骨骨架上铺设，并增设部分60上人龙骨（规格60*27*1.2）。 天棚吊顶工程施工前，需先拆除部分原有石膏板吊顶后再行二次施工。 2.2电气照明部分 电气照明部分格栅日光灯利用房间原有格栅日光灯。 配电箱考虑使用房间内原有配电箱，本次电气管线均自配电箱出线开始计算。 电气配管暂按PVC20，电气配线为BV2*2.5+BVR2.5，灯具安装高度暂按2.7m计，开关距地1.3m，配电箱距地1.5m。